## Slide 1: Eficiencia Energética Control de Consumos y Reparto de Gastos
Ricardo García San José
Bilbao 20 de abril de 2018
Notes: 1

## Slide 2
1
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGÍA
2
ENTORNO REGLAMENTARIO
3
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
4
CRITERIOS PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
8
CONCLUSIONES
5
OBJETIVO DEL REPARTO DE GASTOS
6
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
7
REPARTIDORES DE COSTOS
CONTAJE
ENVOLVENTE DE LOS EDIFICIOS
CALDERAS INDIVIDUALES

## Slide 3
Objetivo: Reducir los costes y la emisión de contaminantes limitando el consumo total de energía en los edificios.
Demanda del edificio
Rendimiento de las Instalaciones
Consumo =
Demanda / rendimiento
EFICIENCIA ENERGÉTICA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENVOLVENTE DE LOS EDIFICIOS
CALDERAS INDIVIDUALES

## Slide 4
Para lograr dicho objetivo se puede actuar de dos maneras:
Reduciendo la Demanda del edificio
Aumentando el Rendimiento de las Instalaciones
DISEÑO OPTIMO DE LOS EDIFICIOS Y SUS REHABLITACIONES
SELECCIÓN DE INSTALACIONES EFICIENTES
EFICIENCIA ENERGÉTICA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENVOLVENTE DE LOS EDIFICIOS
CALDERAS INDIVIDUALES

## Slide 5
PUENTES TÉRMICOS
El aislamiento por el exterior evita los puentes térmicos
EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENVOLVENTE DE LOS EDIFICIOS
CALDERAS INDIVIDUALES

## Slide 6
EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENVOLVENTE DE LOS EDIFICIOS
CALDERAS INDIVIDUALES

## Slide 7
En rehabilitación el aislamiento por el exterior es una solución óptima que puede resolver defectos de aislamiento existentes y creando menos servidumbres en el interior de las viviendas
EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENVOLVENTE DE LOS EDIFICIOS
CALDERAS INDIVIDUALES

## Slide 8
EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENVOLVENTE DE LOS EDIFICIOS
CALDERAS INDIVIDUALES

## Slide 9
EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENVOLVENTE DE LOS EDIFICIOS
CALDERAS INDIVIDUALES

## Slide 10
EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENVOLVENTE DE LOS EDIFICIOS
CALDERAS INDIVIDUALES

## Slide 11
Por motivos de seguridad las calderas individuales se han llevado a terrazas y tendederos, se deben diseñar elementos para protección térmica de las mismas
EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENVOLVENTE DE LOS EDIFICIOS
CALDERAS INDIVIDUALES

## Slide 12
La evacuación de humos por fachada con calderas de condensación puede ser origen de denuncias entre usuarios, ya que el penacho será visible
EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENVOLVENTE DE LOS EDIFICIOS
CALDERAS INDIVIDUALES

## Slide 13
En edificación colectiva deben buscarse soluciones, que en fachadas exteriores pueden resultar difíciles de implantar
EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENVOLVENTE DE LOS EDIFICIOS
CALDERAS INDIVIDUALES

## Slide 14
1
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGÍA
*
Comprobar la evolución de los rendimientos a lo largo del tiempo.
*
Conocer el estado de funcionamiento de las instalaciones.
En las instalaciones centrales de calefacción y ACS el contaje de energía tiene los siguientes objetivos:
*
Conocer los rendimientos y los puntos débiles de la instalación.
*
En consecuencia PROPONER (ASESORAR) medidas de mejora, tanto reformas como conducción de las instalaciones.
*
Poder comprobar el efecto de las medidas realizadas.
El contaje de energía es por tanto IMPRESCINDIBLE para ACTUAR adecuadamente.
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 15
El certificado de mantenimiento, según modelo establecido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, tendrá como mínimo el contenido siguiente:
Identificación de la instalación.
Identificación de la empresa mantenedora, mantenedor habilitado responsable de la instalación y del director de mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva.
Declaración expresa de que la instalación ha sido mantenida de acuerdo con el Manual de Uso y Mantenimiento y que cumple con los requisitos exigidos en la IT 3.
Resumen de los consumos anuales registrados: combustible, energía eléctrica, agua para llenado de las instalaciones, agua caliente sanitaria, totalización de los contadores individuales de agua caliente sanitaria y energía térmica.
Resumen de las aportaciones anuales: térmicas de la central de producción y de las energías renovables y/o cogeneración si las hubiese.
En el caso de no poder obtenerse los datos anteriores se justificará en el certificado de mantenimiento
2
RITE Artículo 28. Certificado de Mantenimiento
2
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 16
IT 3.4.4: Asesoramiento Energético.
La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la instalación así como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética.
*
Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa mantenedora realizará un seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la instalación térmica periódicamente, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar las medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco años.
*
2
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 17
Inspección de calderas
Se tomarán las medidas para establecer una inspección de las calderas que utilicen combustibles NO renovables líquidos o sólidos y tengan una potencia nominal entre 20 y 100 kW. También podrá aplicarse a otros combustibles.
Las calderas de potencia superior a 100 kW se inspeccionarán al menos cada DOS AÑOS, para las calderas de gas este periodos podrá ampliarse a 4 años.
Para las calderas de potencia superior a 20 kW y con MAS DE 15 AÑOS de antigüedad se establecerá una única inspección de todo el sistema de calefacción, a partir de la cual los expertos asesorarán al usuario sobre la sustitución de la caldera, sobre otras modificaciones del sistema de calefacción y sobre soluciones alternativas.
Se tomarán las medidas para GARANTIZAR que se ASESORE a los usuarios.
DIRECTIVA 02/91/CEE
2
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 18
CONTAJE DE ENERGÍA DE ACUERDO AL RITE EN SISTEMAS DE AGUA PARA CALEFACCIÓN Y ACS
Autor: Miguel Ángel Clemente
DTIE 11.03
3
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 19
GENERACION
TRMC01
CBLE01
ACSC01
ACSC02
ACSC03
PRODUCCION ACS
Cind i
Cind i
Cind i
Cind i
Aind i
Aind i
CONTADOR ELECTRICO
CONTADOR AGUA DE LLENADO
3
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 20
TRMC01
CBLE01
ACSC01
ACSC02
EST01
Cind i
Cind i
Aind i
Aind i
GENERACION
PRODUCCION ACS
ACSC03
CONTADOR ELECTRICO
CONTADOR AGUA DE LLENADO
3
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 21
Cada circuito dispone de su propia bomba de circulación y su válvula motorizada de tres vías.
4
CRITERIOS PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 22
Funcionamiento conjunto de todas las viviendas del edificio
Horarios de calefacción amplios permiten menores temperaturas de impulsión
4
CRITERIOS PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 23
Cada usuario debe disponer de una válvula de control que le permita desconectarse de la instalación central en el horario que lo desee o cuando se alcancen las temperaturas interiores programadas.
La instalación debe complementarse con válvulas termostáticas en los radiadores de las habitaciones principales, excepto donde se sitúe el termostato de ambiente.
4
CRITERIOS PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 24
Instalación con válvula de control de tres vías y detentor de equilibrado en la tercera vía, la instalación central funciona a caudal constante.
4
CRITERIOS PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 25
Instalación con válvula de control de tres vías y equilibrado en el retorno, la instalación central funciona a caudal constante.
4
CRITERIOS PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 26
Instalación con válvula de control de dos vías, la instalación central funciona a caudal variable.
4
CRITERIOS PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 27
4
CRITERIOS PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
Funcionamiento de calefacción de las viviendas con diferentes horarios
El horario de funcionamiento de la central debe cubrir el de todas las viviendas
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 28
4
CRITERIOS PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
Horarios de funcionamiento muy dispares tienen como consecuencia pocas viviendas en uso simultaneo.
Esta situación suele obligar a un funcionamiento permanente de la central
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 29
Las válvulas termostáticas permiten diferentes temperaturas en distintos locales de una misma vivienda.
4
CRITERIOS PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 30
Para un optimo funcionamiento se deben respetar los siguientes criterios fundamentales:
*
Horarios de calefacción amplios y coincidentes entre los diferentes usuarios.
*
Curvas de regulación con temperaturas de distribución bajas, compatibles con el servicio, optimización de las funciones eco y arrancada fuera de horario por temperaturas exteriores bajas, que permitan la adecuación a las temperaturas reducidas.
*
Bombas con variador de velocidad, válvulas de control de dos vías, añadir válvulas termostáticas o diferentes zonas en cada vivienda.
EQUILIBRADO HIDRAULICO.
4
CRITERIOS PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES
*
Fuera de horario programaciones con temperatura reducida para evitar que en las paradas la temperatura descienda excesivamente.
*
Calderas de CONDENSACIÓN.

## Slide 31
5
OBJETIVO DEL REPARTO DE GASTOS
Con el reparto de gastos se pretende:
*
Que los usuarios tomen conciencia del consumo de sus instalaciones.
*
Adecuar los gastos a los consumos de cada usuario.
Criterios Básicos:
*
Debe fomentar el uso racional de los servicios.
*
Debe compensar las diferencias en el edificio.
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 32
6
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
Por ello el reparto de gastos tiene dos componentes uno FIJO y otro VARIABLE.
*
El término fijo debe incluir conceptos como las pérdidas fijas, el “robo” de calor, viviendas “térmicamente protegidas, etc.
*
El término variable debe incluir los consumos de cada usuario, concienciando a los mismos de la importancia del uso correcto de sus instalaciones.
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 33
Se requieren contadores individuales de:
*
Energía Térmica: Constan de un contador de caudal y dos sondas de temperatura.
*
ACS, es suficiente con un contador de caudal.
6
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 34
“Robo de calor” Las viviendas que no utilizan la calefacción aprovechan el calor de las que están en funcionamiento.
Las viviendas en uso tienen un consumo mayor que el que tendrían con todas las viviendas en funcionamiento
6
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 35
“Viviendas térmicamente protegidas” Las viviendas en los extremos (primera, última planta, en esquina, etc.) protegen térmicamente a las viviendas intermedias.
Para las mismas dimensiones y usos las viviendas “exteriores” tienen mayores consumos de calefacción.
6
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 36
“Pérdidas en distribución” Para que en las viviendas haya servicio se requiere un consumo continuo en las distribuciones generales.
La situación extrema se da cuando no hay ninguna viviendas solicitando servicio de calefacción y la central está en marcha.
6
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 37
Un defecto importantísimo de las instalaciones de calefacción y ACS centrales ha sido la falta de aislamiento térmico en las distribuciones
6
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 38
El correcto aislamiento térmico de las distribuciones es critico para un adecuado rendimiento de las instalaciones centrales.
6
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 39
Guía práctica.
Instalaciones centralizadas de calefacción y ACS en edificios de viviendas
DOCUMENTO RECONOCIDO
RITE
6
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 40
Se deben adoptar por acuerdo comunitario.
Deben incluir todos los conceptos para tener un control claro de los costos de cada servicio.
Para el reparto de gastos son necesarios los contadores individuales.
6
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 41
Es preciso diferenciar los consumos de cada servicio.
Si la instalación dispone de contadores generales esta distribución de consumos es relativamente sencilla de calcular.
6
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 42
Pueden establecerse diferentes fijos para cada servicio.
Un fijo bajo provoca usos muy dispares de la calefacción y suele tener como consecuencia un peor funcionamiento de las instalaciones centralizadas.
6
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 43
7
REPARTIDORES DE COSTOS
LOS REPARTIDORES DE COSTOS NO SON CONTADORES DE ENERGIA, SE UTILIZAN PARA REPARTIR COSTOS PERO INDIRECTAMENTE CONTRIBUYEN A QUE LOS USUARIOS REDUZCAN SUS CONSUMOS.
Las instalaciones que no se hayan realizado con distribución interior por anillo no permiten la implantación de contadores de energía por lo que para las mismas se recurre a otros sistemas, de los cuales el mas extendido es el repartidos de costos.
ESTAS INSTALACIONES SON LAS REALIZADAS CON ANTERIORIDAD AL REGLAMENTO DE 1981.
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 44
DISTRIBUCION CON MONTANTES POR “TERMOSIFON”
Instalación anterior al RICCACS 1981
7
REPARTIDORES DE COSTOS
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 45
Instalación anterior al RICCACS 1981
DISTRIBUCION CON MONTANTES POR RADIADORES CON CIRCULACION FORZADA
7
REPARTIDORES DE COSTOS
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 46
COMPONENTES:
*
Son dispositivos que se colocan en cada radiador, miden la temperatura del radiador y la del ambiente.
*
Para su instalación se deben seguir las instrucciones del fabricante, adaptándose el tipo de radiador y ubicación del mismo.
*
Se deben programar en cada uno los datos del radiador en el que se encuentra y su proporción sobre el total de la instalación, de manera que el repartidor establezca la proporcionalidad entre sus lecturas y el porcentaje del consumo que le corresponde.
7
REPARTIDORES DE COSTOS
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 47
DOBLE SENSOR
7
REPARTIDORES DE COSTOS
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 48
COMPLEMENTOS, para un adecuado funcionamiento se requiere.
*
Se deben asociar a válvulas termostáticas en cada radiador, siendo preferibles las programables.
*
Debe instalarse un contador de energía en el circuito de calefacción de la sala de calderas para conocer los consumos a repartir.
*
Se deben instalar bombas con variador de velocidad, para adecuarse a la instalación de las válvulas termostáticas.
*
Se debe equilibrar hidráulicamente las distribuciones, de acuerdo con las nuevas necesidades.
7
REPARTIDORES DE COSTOS
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 49
La instalación de válvulas termostáticas favorecerá el equilibrado de aquellas instalaciones que actualmente estén muy desequilibradas.
7
REPARTIDORES DE COSTOS
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 50
7
REPARTIDORES DE COSTOS
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES
En muchas ocasiones las tuberías contribuirán a la calefacción de los locales con las llaves de radiador cerradas.

## Slide 51
Existen otras alternativas a los repartidores, que tampoco miden directamente energía, pero con lecturas de temperatura y tiempo de apertura de válvulas establecen un reparto de gastos en función del radiador en el que se encuentran instalados.
7
REPARTIDORES DE COSTOS
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 52
8
CONCLUSIONES
CONTAJE DE ENERGIA EN LAS INSTALACIONES CENTRALES.
*
El contaje de energía: combustible, electricidad, energía aportada por las renovables y a las instalaciones, es una herramienta imprescindible para conocer el rendimiento de las instalaciones y establecer planes de gestión energética; en las nuevas instalaciones es obligatorio, en las existentes se debe preconizar su implantación.
*
Evidentemente es asimismo imprescindible el análisis de los datos obtenidos en los mismos y proponer las mejoras necesarias en las instalaciones.
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 53
CONTAJE DE CONSUMOS INDIVIDUALES.
*
La instalación de contadores de ACS es obligatoria desde 1981, a las instalaciones anteriores a esa fecha se les dio un plazo hasta 1986 para su instalación, por lo que debe ser un equipo que debe existir en todas las instalaciones de múltiples usuarios; solo puede haber las salvedades que hayan justificado la imposibilidad de su instalación.
*
Los contadores de calefacción son obligatorios desde 1998 y las instalaciones desde 1981 deben estar diseñadas para su instalación.
8
CONCLUSIONES
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 54
*
La Directiva 2012/27/UE requería la instalación de sistemas para el reparto de gastos incluso en instalaciones existentes antes del 31//2016 (2017), sin embargo aún NO HA SIDO TRANSPUESTA.
*
Teniendo en cuenta la influencia que el reparto de gastos tiene en el ahorro de energía se debe preconizar la instalación de estos equipos.
*
En las instalaciones posteriores a 1981 la instalación de contadores de energía debiendo recomendarse su instalación sin mayor dilación.
CONTAJE DE CONSUMOS INDIVIDUALES.
8
CONCLUSIONES
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 55
8
CONCLUSIONES
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES
Zonas SEVERIDAD CLIMATICA INVIERNO
Canarias: Zona a

## Slide 56
Ejemplo de instalación de contadores de calefacción individuales en una instalación existente con distribuciones por vivienda en anillo.
Se incluye la instalación de válvulas de control
8
CONCLUSIONES
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 57
REPARTIDORES DE COSTES:
*
Los repartidores de costes, o sistema similar, deben proponerse, como alternativa, en las instalaciones que no sea posible integrar contadores de energía.
*
En el borrador de transposición se eximia de esta obligación a las instalaciones que no sea posible instalar contador de energía situadas en las zonas de severidad climática de invierno a, A y B
*
Los repartidores de costes, o sistema similar, deben asociarse a válvulas termostáticas, bombas con variador de velocidad y equilibrado hidráulico.
8
CONCLUSIONES
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES

## Slide 58
FORMA DE REALIZAR EL REPARTO DE GASTOS:
*
Deben establecerse unos costos fijos que fomenten el adecuado uso de las instalaciones, pero que al mismo tiempo permitan una concienciación de los usuarios a través de los costos variables.
*
Los costos fijos deben ser proporcionalmente mayores, cuanto mayor sea el posible error de medida de los equipos de medición o reparto.
8
CONCLUSIONES
CONTAJE EN CALEFACCIÓN Y ACS
OBJETIVOS DEL CONTAJE DE ENERGIA
ENTORNO REGLAMENTARIO
CONTADORES OBLIGATORIOS SEGÚN RITE
CRITERIOS PARA FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
OBJETIVOS DEL REPARTO DE GASTOS
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE GASTOS
REPARTIDORES DE COSTOS
CONCLUSIONES